Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома*

*разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

| № | Наименование, содержание работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций дома |
| 1 | проверка целостности, гидроизоляции фундаментов и состояния систем водоотвода; в случае выявления дефектов - их обследование, составление плана мероприятий по их устранению | 2 раза в год |
| 2 | проверка подвальных помещений, температурного и влажностного режима в них, контроль за состоянием входов в подвал, запорных устройств на подвальном помещении, осмотр инженерного оборудования; устранение выявленных неисправностей | в рабочие дни ежедневно |
| 3 | осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений - составление плана мероприятий по восстановлению стен здания выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период | 2 раза в год |
| 4 | осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | 2 раза в год |
| 5 | осмотр крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ | 2 раза в год по мере необходимости |
| 6 | осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | раз в месяц |
| 7 | проверка состояния внутренней отделки здания; при наличии угрозы обрушения отделочных слоев по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |
| 8 | проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | 2 раза в год |
| 9 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу, плотности притворов, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ проведение восстановительных работ | 2 раза в год |
| II . Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |
| 10 | техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 3 раза в год |
| 11 | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | 1 раз в год согласно плана |
| 12 | проверка исправности систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения: техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета, включая контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов, поверку приборов учета по графику, мониторинг показаний приборов учета; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока. | 1 раз в год по графику постоянно согласно графика, ежемесячно по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости |
| 13 | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ; удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год по графику по мере необходимости |
| 14 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; техническое обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования, включающее: замену перегоревших осветительных приборов, неисправных магнитных пускателей, укрепление этажных щитов, замену перегоревших автоматических выключателей в щитке, неисправных предохранителей, замену неисправных участков электрической сети в помещениях общего пользования, замену держателей для предохранителей в ВРУ, наладку электронных таймеров, очистку клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка внутридомового электрооборудования, проверку и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения (УЗО) | 1 раз в год полное ТО - 1 раз в год, устранение неисправностей - по заявкам и по мере необходимости |
| **15 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу: организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | 1 раз в год в течение 1 суток |
| ***16 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) по графику; обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | круглосуточно согласно графика по мере необходимости 1 раз в год |

** Для многоквартирных домов, оснащенных внутридомовым газовым

оборудованием.

***Для многоквартирных домов, оснащенных лифтами.

| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| --- |
| 17 | работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |
|  | подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |
|  | выкашивание травы на газонах | по мере необходимости |
|  | уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |
|  | сдвигание и подметание свежевыпавшего снега | после выпадения снега выше 5 см |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5см. |  |
|  | работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | ежедневно |
|  | организация накопления отходов 1- IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | по мере необходимости |
| 18 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |
|  | влажное подметание полов в местах общего пользования: - 1-3 этажи - 5-9 этажи | 5 раз в неделю 2 раза в неделю |
|  | обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
|  | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | влажная протирка стен, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
| 19 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости |
| 20 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год по мере необходимости |
| V. Услуги по управлению многоквартирным жилым домом |
| 21 | представление интересов собственников в органах власти | постоянно |
| 22 | ведение договоров с поставщиками на предоставление коммунальных услуг при содержании общего имущества | постоянно |
| 23 | ведение технической документации на дом, инженерное оборудование | постоянно |
| 24 | организация работ с обращениями населения и организациями | постоянно |
| 25 | проведение личного приема руководителем организации | по графику |
| 26 | подготовка отчета о финансовых показателях и результатах деятельности УО | 1 раз в год |
| 27 | работа с собственниками нежилых помещений, заключение и ведение договоров | постоянно |
| 28 | организация работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома | постоянно |
| 29 | разработка годовой сметы доходов и расходов по управлению, текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома | 1 раз в год |
| 30 | разработка смет на ремонтные работы | постоянно |
| 31 | заключение договоров с подрядчиками на проведение ремонтных работ и услуг, на техническое обслуживание общего имущества | постоянно |
| 32 | составление и согласование с Советом дома планов работ на год | 1 раз в год |
| 33 | осуществление контроля за качеством услуг и работ по договорам подряда и за исполнением других договорных обязательств | постоянно |
| 34 | претензионная работа с должниками | постоянно |
| 35 | взаимодействие с поставщиками и контрагентами | постоянно |
| 36 | ведение бухгалтерской отчетности | 1раз в месяц |
| VI. Начисление и прием платежей (включая банковские услуги по сбору платежей) |
| 32 | расчет и начисление платежей, распечатка и доставка квитанций | ежемесячно |
| 33 | ведение лицевых счетов потребителей (начисление, внесение изменений, выдача выписок из л/с, справок) | постоянно |
| 34 | ведение паспортного стола (постановка и снятие с регистрационного учета, выдача выписок из поквартирных карточек и справок) | постоянно |
| 35 | прием платежей от населения | ежедневно |